铜陵市高新技术创业服务中心

4号楼零星渗漏修缮工程施工招标

询价文件

ZKD2016Z-----009

招标人:铜陵市高新技术创业服务中心

二○一六年九月

邀 请 函

铜陵市高新技术创业服务中心4号楼零星渗漏修缮施工投标邀请函

（被邀请单位名称）：

为了确保产品质量、控制造价、降低工程成本，本着公开、公平、公正的原则，现采用邀请方式招标，经考察邀请你单位就本文件中所需项目进行报价。

一、招标内容：见招标文件、工程量清单

二、工期、工程质量及付款方式

工期：20天；工程质量：合格；付款方式：工程施工结束经验收合格后付 95﹪，余款三年质保期满后一次性无息付清（自验收合格之日起）。

三、询价文件领取时间：2016年 9 月 26 日9:00-15:00

四、投标截止时间：2016年 10 月 8 日15:00

五、开标时间：2016年 10 月 8 日 15:00

六、答疑时间：2016年 9 月 28 日 9:00 - 11:00

七、凡对本次招标提出询问，请以信函形式与招标人联系。

建设单位联系人：

标书领取、标书提交：综合科  方  亚，电话：5880987

现场答疑、施工管理：物业部  曹洪流，电话：5880986

目   录

一、投标函格式

二、招标项目

三、投标人须知

四、服务承诺函

五、法定代表人授权书

六、资格证明文件及履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件（报名时带原件和加盖公章的资质复印件）

七、投标单位报价

八、开标与评标、定标

一、投标函格式

致                     （招标人名称）：

1．我们决定参加贵方组织的项目（编号：）招标活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目招标的有关事宜。

2．我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务。

3．一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的投标书一式两份，其中正本一份、副本一份。

5．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

单位开户行:：

账号：

电话：          传真：          邮政编码：

年    月    日

二、招标项目内容

一、工程概况

本工程位于翠湖二路西段1517号中科大创业园区4号楼内，因渗水造成建筑内一至六层顶部石膏板、墙面约331㎡受潮损坏。现对损坏部位进行重做和修复，详见施工清单。

二、施工及验收依据

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001；《建设工程项目管理规范》GB50326—2001；

三、做法及要求

1、 把原有基层铲除干净(重做出新除外)。刮灰前用2M靠尺检查原有基层，如误差超出5㎜，用滑石粉加白水泥或石膏粉找平。

2、 纸面石膏板基层，用石膏粉勾缝，再贴牛皮纸或专用绷带，上石膏板的专用螺丝，须用防锈漆点补。

3、成品腻子膏、熟胶粉及滑石粉必须使用合格产品。

4、 第一遍腻子可使用1M-1.5M靠尺赶刮，阴阳角必须通过弹墨线来找垂直度及平整度。后一遍腻子应在前一遍腻子完全干后方能施工。

5、 第二次腻子处理墙面，应达到大面光洁、平滑，平整度用2米靠尺检查，大面应≤3㎜.

6、 第三次腻子为局部找补，用200瓦灯泡或800碘钨灯侧面照光检查平整度，找补。

7 、刮腻子时，掉在地上或其它地方的灰应尽量少，如掉落，应立即清洁。乳胶漆大面平整度除使用2米靠尺外，应用手摸。不得有明显凹凸感及颗粒点状感觉。

8、 涂料施工人员高处刮灰时，应使用马凳及跳板，脚手架安全可靠，使用方便。

9、 乳胶漆施工底漆一遍，面漆一遍。涂刷底漆之后，用底漆调腻子找补，打磨后方能上面漆。乳胶漆与线条及中央空调出风口等收口必须严密、平整，不得漏缝未刷及污染线条。

10 、上面漆时，应按实际情况加水搅拌均匀，太干容易出现刷痕，太多遮盖力不够。

11、 面漆如使用刷涂应自上而下，先垂直方向后水平方向均匀刷涂，最后以垂直方向轻轻梳理刷痕。面漆涂刷，不得现明显刷痕。

12、面漆应在底漆完全干后方能进行，至少间隔二小时以上。密闭门窗，减少空气流通，涂刷完2小时后方可开窗通气。检查有无透底、流坠、明显刷痕及裂缝。

13、乳胶漆施工完后，应注意成品保护，不得挂伤。

14 、开关插座必须包扎保护，不得污染。

15、 不得有刷纹、流坠、颗粒、掉粉。

16、 吧台柜做法

①新制吧台柜位于原有吊柜下，尺寸为3300mm*360mm*980mm,要求吧台柜顶面与原有吊柜下檐口平齐。具体由施工人员现场勘测为准。

②采用2400m*1200mm*17mm品牌木工板制作，3mm厚品牌饰面板饰面，品牌木清漆漆面，颜色参见原有吊柜。

③内部分隔为两层，制作安装三扇推拉门。

四、 该工程采用固定价格合同，结算时不作总价或单价调整。

五、 本项目质保期为：三年，施工单位应认真仔勘察施工现场，有任何疑问可以书面方式咨询、了解。

三、投标人须知

一、投标文件应包含的内容：

  - 商务文件：

1、投标报价表

（二）技术文件：

1、投标书、授权书、投标保证函

2、相关资格文件（见第六条）

- 投标文件格式签署规定

1、投标人应提供1份投标文件正本和1份副本，分别在投标文件上注明“正本”或“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

2、所有封袋上都写明招标人名称、工程名称、投标人名称，并注明“在投标截止时间之前不得启封”字样并加盖投标人公章。

3、所有投标文件必须在封袋骑缝处以显著标志密封并加盖投标人公章及法人印章。

4、招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何标书。

5、商务标和技术标应分别装订。

6、投标文件未能满足本须知要求的均为废标。

四、服务承诺

致                     （招标人名称）：

我方参与项目编号为的（项目名称）提供以下服务及施工安全承诺：

（注：具体内容自拟）

投标单位名称：（全称并加盖公章）

法人代表签名：_____________   日期：

五、法定代表人授权书

致                     （招标人名称）：

本授权书声明：（投标单位名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

投标单位名称：（公章）

日期：

（提供投标单位法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

六、资格证明文件

一、有效的企业法人营业执照副本（复印件加盖公章），营业执照须有装饰装修经营范围。报名时需带原件查验(留存加盖公章的复印件）。

二 、本工程使用的主要材料须是国家标准的合格产品。

三、本工程投标报价为一次性包干，报价中应全面考虑该工程所发生的一切费用。如因使用材料（产品）等因素引起的工程返工及一切风险由投标人自行承担。

四、投标人认为的能证明所提供服务良好品质需要提供等其他证明文件。

- 履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件。

注：人员证件需是复印件加盖单位公章，投标单位须对其真实性负责。

六、招标文件要求的其他证明材料。

七、投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单 位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板拆除、修复 | 331 | ㎡ |  |  |
| 2 | 报告厅护角线修复 | 30 | m |  |  |
| 3 | 楼梯口两边漏点拆除、修复 | 6 | ㎡ |  |  |
| 4 | 吧台制作安装 | 3300*360*980 | 三层\木工板3扇推拉门 |  |  |

注：所响应的货物、工程和材料，必须标明数量、单价、品牌及型号，报价时不得仅报合计价格。

投标单位名称：（公章）

法人或被授权人（签/章）：

八、开标与评标、定标

一、开标、各投标人在报价截止时间前将投标文件以信封形式密封至中大铜陵科技创业园6楼609室（综合科）。

本项目设控制价 18800 元（壹万捌仟捌佰元整），超过控制价的报价为废标。

二、评标、定标

本次招标由招标人组成评标小组当场开标，对各投标人的有效报价进行评定，最低报价为第一中标人 (如报价相同则进行二次报价，并当场宣布评标结果)。

若有效的投标单位不足3家时，招标人将采取竞争性谈判或二次报价方式确定施工单位。